Администрация Троицкого сельского поселения

ОМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2021г. № 35

О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденную постановлением Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области № 69 от 25.02.2014

В целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения  Троицкого сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести следующие изменения в схему водоснабжения и водоотведения Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденную постановлением Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области № 69 от 25.02.2014:

1.1. Пояснительную записку изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский муниципальный вестник» и  разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области (троицкоепоселение.рф).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава  сельского поселения			                                         С.В. Сердюк

Приложение

к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

№ 35 от 25.03.2021г.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	6

Глава 1 Схема водоснабжения Троицкого сельского поселения	8

Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	8

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	8

1.2 Описание территорий поселения,  не охваченных централизованными системами водоснабжения	9

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	9

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	9

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	9

1.4.2 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций	10

1.4.3 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	10

1.4.4 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений	13

1.4.4 Описание централизованной системы горячего водоснабжения	14

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	14

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов	14

Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	15

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	15

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	15

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	17

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	17

3.2 Территориальный баланс подачи воды.	18

3.3 Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	19

3.4 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	20

3.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	22

3.7 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	22

3.8 Описание территориальной структуры потребления воды	22

3.9 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке	23

3.10 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	23

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	24

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	24

4.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	24

4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	28

4.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	28

Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	29

5.1 Сведения о  мерах  по предотвращению вредного воздействия  на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов  централизованной   системы   водоснабжения  при  сбросе промывных вод	31

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	32

Раздел 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	36

Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения	39

Глава 2 Схема водоотведения Троицкого сельского поселения	40

Раздел 8 Существующее положение в сфере водоотведения поселения	40

8.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	40

8.2 Анализ состояния очистных сооружений и их влияния на состояние приемников очищенного стока	40

8.3 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	40

8.4 Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости	42

8.5 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	42

8.6 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	43

8.7 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения	43

Раздел 9 Балансы сточных вод в системе водоотведения	43

Раздел 10 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	44

10.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	44

10.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	45

10.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	47

Раздел 11 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	48

11.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	48

11.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	48

Раздел 12 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	49

Раздел 14 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	50

Графическая часть:

- Схема водоснабжения на существующее положение с. Троицкое в масштабе М 1:5000

- Схема водоснабжения на перспективное развитие с. Троицкое в масштабе М 1:5000

- Схема водоотведения на существующее положение с. Троицкое в масштабе М 1:5000

- Схема водоотведения на перспективное развитие с. Троицкое в масштабе М 1:5000

- Схема водоснабжения на существующее положение д. Верхний Карбуш в масштабе М 1:5000

- Схема водоснабжения на перспективное развитие д. Верхний Карбуш в масштабе М 1:5000

Приложение 1 Техническое задание на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения.

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Троицкого сельского поселения разработана ООО «Земпроект» в 2013 году по договору № 201-з  от 18 октября 2013г. с администрацией Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области. Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О  водоснабжении  и водоотведении»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2013. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Настоящий документ разрабатывается в целях реализации требований действующего законодательства, отражения  существующей ситуации, а также определения долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, обеспечения надежного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей.

При разработке схемы развития водоснабжения и водоотведения учитываются наиболее экономичные способы транспортировки и очистки воды и стоков, минимизация отрицательного воздействия на окружающую природную среду, а также внедрение энергосберегающих технологий и экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения.

Графическая часть «Схемы водоснабжения и водоотведения  Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области» выполнена с применением компьютерных технологий в программе AutoCAD 2010. Для просмотра и редактирования данных предполагается использование программы AutoCAD версии 2004 и выше.

В соответствии с техническим заданием приложение 1, Схема водоснабжения и водоотведения разработана на  следующие периоды:

- существующее положение (2013 год);

- перспективный период до 2023 г.

В состав Троицкого сельского поселения входят два населенных пункта: с. Троицкое – административный центр поселения и д. Верхний Карбуш.

Троицкое сельское поселение расположено в юго-западной части Омского муниципального района Омской области   на левобережье Иртыша. Территория поселения  5793 га .  Центр поселения  с. Троицкое     c населением 5650 чел. Расстояние от областного центра   - 6  км. Кроме с. Троицкое на территории поселения расположена д. Верхний Карбуш с населением 560 человек.

# Глава 1 Схема водоснабжения Троицкого сельского поселения

# Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

# 1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения это комплекс сооружений, обеспечивающий водой потребителя в требуемом количестве и заданного качества. Система водоснабжения включает в себя устройства для забора воды из источника водоснабжения ее транспортировка, обработка и хранение.

Система водоснабжения по назначению классифицируется на хозяйственно-питьевые, противопожарные, производственные, сельскохозяйственные, поливочные.

В Троицком сельском поселении централизованная система водоснабжения с объединённым хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Данный водопровод относится к II категории надёжности, где допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более чем на 30 % от расчётного расхода и на производственные нужды до предела установленного аварийным графиком работы предприятия. Длительность снижения подачи не должна превышать трое суток.

Водоснабжение населенных пунктов Троицкого сельского поселения осуществляется от разводящих сетей Любино-Исилькульского группового водопровода (ЛИГВ).

На территории Троицкого сельского поселения подземных    водоисточников водоснабжения нет.

Структура водоснабжения Троицкого сельского поселения представлена следующими системами водоснабжения и ее элементами:

– централизованной системой холодного водоснабжения с. Троицкое   (ЛИГВ   → распределительная сеть → потребитель).

– централизованной системой холодного водоснабжения д. Верхний Карбуш    (ЛИГВ   → распределительная сеть → потребитель).

Система централизованного горячего водоснабжения в населенных пунктах Троицкого сельского поселения отсутствует.

Централизованные системы холодного водоснабжения Троицкого сельского   поселения в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивают:

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

– обеспечение водой личные подсобные хозяйства;

– тушение пожаров (хозяйственно-питьевой водопровод объединен с

противопожарным);

– полив зеленых насаждений.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоснабжение и  водоотведение, определенная по признаку обязанностей организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

На территории Троицкого сельского  поселения одна эксплуатационная зона, обслуживаемая организацией ОАО «Омскоблводопровод».

# 1.2 Описание территорий поселения,  не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Троицкого сельского поселения централизованной системой водоснабжения охвачены все населенные пункты.

# 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора воды при ее подаче потребителям в соответствии с расчетным расходом.

Все сети водоснабжения Троицкого сельского поселения  оформлены в собственность администрации поселения. ОАО «Омскоблводопровод» является эксплуатирующей организацией в поселении.

На территории Троицкого сельского поселения одна технологическая зона, водоснабжение населенного пункта осуществляется из Любино-Исилькульского группового водопровода.

# 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

# 1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Троицкого сельского поселения осуществляется от Любино-Исилькульского группового водопровода, на месте врезки установлен головной прибор учета воды – турбинный счетчик холодной воды СТВ-80. Гарантируемой напор в точке врезки для с. Троицкого составляет 45 метров водяного столба, для д. Верхний Карбуш – 20 метров. Качество воды, подаваемой по водоводу потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На территории Троицкого сельского поселения расположены водозаборные и очистные сооружения, насосные станции первого и второго подъема, обслуживающие более 120 населенных пунктов семи районов Омской области. Проектная мощность сооружений и водоводов составляет 50 тыс.м3/сут. Очистка воды осуществляется на отстойниках и скорых фильтрах с обеззараживанием хлором. Водопроводные сооружения построены в 1978-1982 годах.

Водозаборные сооружения с водопроводными очистными сооружениями на территории  Троицкого сельского поселения  эксплуатирует  ОАО «Омскоблводопровод».

# 1.4.2 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Насосные станции предназначены для бесперебойного обеспечения водой водопотребителей. В состав оборудования входят подводящие (всасывающие) трубопроводы и отводящие (напорные) трубопроводы, насосные агрегаты, запорно-регулирующая арматура. Режим работы насосных станций определяется исходя из объема расхода питьевой воды тех потребителей, которых обслуживает данная станция.

Насосная станция имеет в своем составе основные и резервные насосные агрегаты. Переход с насосного агрегата на другой насосный агрегат обеспечивает равномерную работу всего насосного оборудования и проведение профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам.

На территории 	Троицкого сельского поселения в д. Верхний Карбуш расположена водонасосная станция после врезки в водовод. Насосная станция поддерживает необходимый напор в сети у потребителя в д. Верхний Карбуш.

# 1.4.3 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной водой осуществляется через систему водоснабжения. Водопровод объединенный - хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Для разделения водопроводной сети на ремонтные участки в узловых точках кольцевых сетей расположены  водопроводные колодцы и водопроводные камеры с отключающими задвижками.

Пожаротушение жилых и общественных зданий обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых в смотровых колодцах и камерах на кольцевых сетях водопровода.

Полив зеленых насаждений предусматривается из сети хозяйственно-питьевого водопровода.

В Троицком сельском поселении общая протяженность сетей  24,322 км. Диаметр водопровода варьируется от 20 до 150 мм. Трубопровод выполнен из стальных, полиэтиленовых и чугунных труб

В с. Троицкое общая протяженность водопроводных сетей составляет 17490 м. Из них 880 м чугунного водопровода (износ 45%), 16249 м стального трубопровода (износ 95%), 361 м полиэтиленового трубопровода (износ 49%). Глубина заложения составляет   2,5   метра от поверхности земли. Диаметр водопроводов варьируется от 20 до 150 мм. На сети расположено 87 смотровых колодцев, 62 водопроводных ввода.

Общая протяженность водопроводных сетей в д. Верхний Карбуш составляет 6832 м. Из них чугунного водопровода 3866 м (износ 44%), стального трубопровода 870 м (износ 95%), из полиэтиленовых труб  2096 м (износ 3%).   Глубина заложения составляет от 2,5 метра. Диаметр водопроводов варьируется от 57 до 110 мм. На сети расположено 73 смотровых колодца, 18 задвижек.

Перечень технических паспортов сетей водоснабжения в с. Троицкое:

- водопровод от колодца № 1 по ул Шоссейная, по ул. 60 лет                                                                 СССР,  ул. Гагарина, ул. Горная, ул. Средняя, ул. Дружбы, ул. Октябрьская, ул. Кленовая, ул. Олега Кошевого, ул. Ленина, ул. Тюменская, ул. Новая, до колодца № 77 по ул. Комарова- инвентарный номер по техническому паспорту №60000169;

- водопровод по ул. 60 лет СССР до ул. Тюменская, инвентарный номер по техническому паспорту №60000348;

- водопровод от котельной до гаража по ул. Омская , инвентарный номер по техническому паспорту №60000349;

- водопровод от ВК-1 по ул. Дружбы до ул. Жукова, инвентарный номер по техническому паспорту №60000350;

- водопровод по ул. Жукова от ул. Дружбы до ул. 60 лет СССР, инвентарный номер по техническому паспорту №60000351;

- водопровод по ул. Горная, дома 5,6,8,9,10,11. , инвентарный номер по техническому паспорту №60000352;

- водопровод   по ул. Ленина от здания администрации до ул. Горной, инвентарный номер по техническому паспорту №60000353;

- водопровод   по ул. Октябрьская от ВК-2 до ВК-3, инвентарный номер по техническому паспорту №60000354;

В д. Верхний Карбуш водопровод от врезки в существующий водопровод Троицкое-Орловка до ВНС по ул. Карбышева,ул. Рабочая, ул. Садовая, ул. Южная,ул. Школьная, ул. Подхоз, инвентарный номер по техническому паспорту №160000347.

Сведения о сетях водоснабжения в Троицком сельском поселении представлены в таблице №1.

Таблица 1 – Характеристики сетей водоснабжения в Троицком сельском   поселении.

| № п/п | Инвентарный номер технического паспорта | Год постройки | Диаметр труб, мм | Материал труб | Протяженность, м | Период эксплуатации, в годах | Износ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Троицкое |
| 1 | 60000169 | 1983 | 100 | сталь | 2900 | 30 | 45 |
|  |  | 1986 | 100 | сталь | 3830 | 27 | 40 |
|  |  | 1986 | 150 | сталь | 450 | 27 | 40 |
|  |  | 1986 | 100 | чугун | 220 | 27 | 40 |
|  |  | 1992 | 100 | сталь | 920 | 21 | 60 |
|  |  | 1976 | 100 | чугун | 660 | 37 | 40 |
|  |  | 1976 | 159 | сталь | 1380 | 37 | 60 |
|  |  | 1976 | 76 | сталь | 590 | 37 | 60 |
|  |  | 1976 | 100 | сталь | 4588 | 37 | 60 |
| 2 | 60000348 | 1981 | 63 | п/э | 241 | 32 | 49 |
|  |  | 1981 | 25 | сталь | 104 | 32 | 95 |
|  |  | 2010 | 20 | п/э | 120 | 3 | 0 |
| 3 | 60000349 | 1983 | 25 | сталь | 30 | 30 | 95 |
| 4 | 60000350 | 1983 | 57 | сталь | 255 | 30 | 95 |
|  |  | 1983 | 32 | сталь | 75 | 30 | 95 |
| 5 | 60000351 | 1983 | 57 | сталь | 309 | 30 | 95 |
| 6 | 60000352 | 1980 | 57 | сталь | 100 | 33 | 95 |
|  |  | 1980 | 100 | сталь | 9 | 33 | 95 |
|  |  | 1980 | 100 | сталь | 183 | 33 | 95 |
| 7 | 60000353 | 1985 | 57 | сталь | 54 | 28 | 95 |
|  |  | 1985 | 100 | сталь | 205 | 28 | 95 |
| 8 | 60000354 | 1984 | 76 | сталь | 267 | 29 | 95 |
| д. Верхний Карбуш |
| 1 | 60000051 | 1984 | 100 | чугун | 3866 | 29 | 44 |
|  |  | 1984 | 100 | сталь | 710 | 29 | 95 |
|  |  | 2008 | 110 | п/э | 1685 | 5 | 3 |
|  |  | 2009 | 110 | п/э | 246 | 4 | 2 |
|  |  | 2008 | 63 | п/э | 115 | 5 | 3 |
|  |  | 1984 | 57 | сталь | 160 | 29 | 95 |
|  |  | 2010 | 63 | п/э | 50 | 3 | 0 |

Наблюдается высокий процент износа стальных водопроводных сетей и сооружений. Низкая санитарная надежность трубопровода в с. Троицкое. На сети ежегодно происходит несколько аварий на трубопроводе , в связи с чем большие потери воды на сети и перебои в водоснабжении. Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ.

# 1.4.4 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений

Состояние сетей водоснабжения и водохозяйственного комплекса в целом имеет важнейшее значение для социально-экономического развития сельского поселения. Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются актуальными для муниципального района.

К проблемам водоснабжения в Троицком сельском поселении, в частности, относятся:

- износ запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов и водоразборных колонок;

- высокая доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

- неэффективное использование водных ресурсов, потеря воды при транспортировке до потребителей;

- отсутствие приборов учета и контроля на объектах водоснабжения и у части потребителей системы водоснабжения;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

- отсутствие значительных муниципальных и частных инвестиций в процесс модернизации и развития хозяйства водоснабжения.

Проблема водоснабжения и водоотведения носит многоцелевой и междисциплинарный характер, находится на стыке интересов многих субъектов, сфер экономики и отраслей промышленности, является одной из главных составляющих безопасности сельского поселения, требует значительных бюджетных расходов и может быть эффективно решена только программно-целевым методом. Для развития Омского района и в частности для Троицкого сельского поселения разработаны следующие программы:

- Программа Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Чистая вода (2010-2015 годы)»;

- План мероприятий по реализации на территории Омского муниципального района Омской области Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Схема территориального планирования Омского муниципального района Омской области.

# 1.4.4 Описание централизованной системы горячего водоснабжения

Система централизованного горячего водоснабжения на территории Троицкого сельского поселения отсутствует.

# 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории Троицкого сельского поселения нет вечномерзлых грунтов. Трубопровод проложен ниже глубины промерзания почвы, на расстоянии 2,5-3,5 метра от поверхности земли.  Фактов замерзания водопроводной магистральной сети не выявлено.

# 1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Сети централизованной системы водоснабжения Троицкого сельского поселения принадлежат администрации поселения.

# Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

# 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

На период реализации схемы водоснабжения населенных пунктов Троицкого сельского поселения (до 2024 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

- установка приборов учета и контроля воды;

- строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция старых участков;

- модернизация насосной станции в д. Верхний Карбуш.

Осуществление мероприятий схемы водоснабжения в Троицком сельском поселении позволит:

- улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования водохозяйственного комплекса в поселении;

- обеспечить граждан питьевой водой надлежащего качества в количестве, соответствующем нормам водопотребления, по доступным ценам в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;

- обеспечить рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое  состояние водных объектов и окружающей среды;

- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения;

- обеспечить уменьшение протяжённости уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

- обеспечить снижение удельного веса потерь воды в процессе ее   транспортировки до потребителей до 2024 года

Достижение результатов, определенных схемой, повлияет на эффективность социально-экономического развития Троицкого сельского поселения и проведения единой государственной политики в части:

- повышения уровня жизни населения посредством повышения качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг;

- увеличения инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- повышения экологической безопасности окружающей среды с помощью   строительства и реконструкции объектов водоснабжения.

# 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Предусматривается два варианта развития системы водоснабжения в зависимости от возможностей бюджета поселения, финансовой поддержки уполномоченных структур Правительства Омской области, а также социально-экономического роста поселения.

Первый вариант реализации мероприятий схемы водоснабжения населенных пунктов Троицкого сельского поселения ориентирован на увеличение численности населения, а также повышение уровня благосостояния населения с обеспечением нормативной надежности систем водоснабжения и достижением максимального комфорта потребителя посредством ввода водопровода абоненту.

Второй вариант предусматривает обеспечение минимальных потребностей населения в услуге водоснабжения, с соблюдением требований и норм действующего законодательства.

В основу расчетной части проекта, в соответствии с положениями схемы территориального планирования Омского муниципального района, принят оптимистический вариант (первый вариант) развития системы водоснабжения населенных пунктов Троицкого сельского поселения.

# Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

# 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcyт.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяется по формуле (1)

Qж = ΣqжNж/1000,                                                      (1)

где qж - удельное водопотребление;

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qcyт.m, м3/сут, следует определять:

(2)

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным:

Kсут.max = 1,2; Kсут.min = 0,8.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Общий баланс потребления воды за 2013 год в Троицком сельском поселении представлен в таблице 2.

Таблица – 2 Общий водный баланс подачи и реализации воды в поселении.

| № п/п | Наименование потребителя | Объем подачи воды, м3/сут | Объем реализации воды, м3/сут | Утечки* м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Троицкое сельское поселение | 1335,0 | 1268,0 | 67,0 |

*Объем утечек воды определен в размере 5% от объема подачи воды.

Основным потребителем воды в Троицком сельском поселении является население.

Расходы воды по группам потребителей представлены в таблице 3.

Таблица – 3 Структурный баланс реализации воды в Троицком сельском поселении:

| Показатели по группам потребителей | Единица измерения | Итого за 2013 год |
| --- | --- | --- |
| Население | м3/год | 339997 |
| Предприятия | м3/год | 18198 |
| Образование | м3/год | 2916 |
| Здравоохранение | м3/год | 36 |
| Торговля | м3/год | 2052 |

Расход воды на наружное пожаротушение в Троицком сельском поселении в соответствии с п.5 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» на один пожар составляет:

- в с. Троицкое  составляет 10 л/с, расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному, время тушения пожара составляет три часа;

- в д. Верхний Карбуш  5 л/с, расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному, время тушения пожара составляет три часа;

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято равным 50 л/сут в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

# 3.2 Территориальный баланс подачи воды.

Территориально Троицкое сельское поселение поделено на два населенных пункта: с. Троицкое   – административный центр поселения и д. Верхний Карбуш.  Водный баланс подачи воды по населенным пунктам представлен ниже в таблице 4.

Таблица – 4 Объем водопотребления в Троицком сельском поселении.

| № п/п | Наименования потребителя | Объем водопотребления, куб.м в сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Троицкое | 1154,0 |
| 2 | д. Верхний Карбуш | 114,0 |
| 4 | Итого | 1268,0 |

Основная доля водопотребления падает на с. Троицкое 91% от общего количества потребляемой воды.

# 3.3 Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Омском муниципальном районе Омской области   утверждена долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области на 2011-2020 годы».

Основными целями Программы являются:

-переход района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

-снижение расходов  бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

-создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера, жилищный фонд.

В Троицком сельском поселении у физических лиц установлены 789 приборов учета воды, у юридических лиц установлены 20 приборов учета воды. Это водомерные узлы состоящие из крыльчатых водосчетчиков, фильтра и запорной арматуры.

Разработанных и утвержденных в установленном порядке Администрацией  Троицкого сельского поселения планов-графиков установки приборов учета воды нет. Для обеспечения 100% оснащенности ОАО «Омскоблводопровод» планирует в будущем выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# 3.4 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения определены для следующего случая:

– соответствие пропускной способности трубопроводов объему существующего водопотребления.

Таблица 5 – Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объем подачи воды, м3/сут | Резерв пропускной способности магистрального трубопровода, % | Дефицит пропускной способности магистрального трубопровода, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Троицкое | 1154,0 | 10 | - |
| 2 | д. Верхний Карбуш | 114,0 | 70 | - |

3.5 Прогнозные балансы потребления воды на срок 10 лет с учетом развития поселений, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Также в соответствии с общей миграционной ситуацией района и оптимистическим прогнозом – численность населения 2024 году может увеличиться и составлять к 2024 году 6955 человек.

В Троицком сельском поселении перечень перспективных объектов общественно - деловой застройки в соответствии со Схемой территориального планирования Омского муниципального района Омской области выглядит следующим образом:

- дошкольное учреждение на 170 мест в с. Троицкое;

- дошкольное учреждение на 50 мест в д. Верхний Карбуш;

- фельдшерско-акушерский пункт с увеличением мощности  до  75        посещений в смену в с. Троицкое;

- клуб на 430 мест и библиотека на 10 тыс. единиц хранения в с. Троицкое;

- клуб на 200 мест в д.  Верхний Карбуш;

- спортивный зал на 168 кв.м. площади пола в с. Троицкое.

Согласно СНиП 2.04.01-85  удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Также количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20 ( суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Перспективное увеличение объема водоснабжения к 2024 году представлено в таблице 6. Среднесуточный и максимальный расходы потребления воды рассчитаны по формулам 1,2.

Таблица 6 – Показатели водопотребления новых абонентов водоснабжения.

| № п/п | Наименование потребителей | Количество водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Среднесуточный расход, куб.м./сут | Коэф-т суточной неравномерности | Максимальный суточный расход, куб.м./сут | Средний годовой расход, куб.м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| С. Троицкое |
| 1 | Население на перспективный срок | 678 | 150 | 101,70 | 1,2 | 122,04 | 40770,5 |
| 2 | Дошкольное учреждение на 170 мест | 170 | 75 | 12,75 | 1,2 | 15,13 | 4653,7 |
| 3 | ФАП с увеличением мощности до 75 посещений в смену | 75 | 12 | 0,9 | 1,2 | 1,08 | 328,5 |
| 4 | Клуб на 430 мест с библиотекой на 10 тыс. ед. | 430 | 8,6 | 3,14 | 1,2 | 3,77 | 1350,0 |
| 5 | Спортивный зал на 168 м пола | 30 | 100 | 3,00 | 1,2 | 3,60 | 1095,0 |
| 6 | Итого |  |  | 121,49 | 1,2 | 145,80 | 44343,8 |
| 7 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 12,15 |  | 14,58 | 4434,4 |
| 8 | Полив зеленых насаждений |  | 50 | 33,90 | 1 | 33,90 | 13373,5 |
| 9 | Всего: |  |  | 167,54 |  | 194,28 | 62151,7 |
| д. Верхний Карбуш |
| 1 | Население | 67 | 150 | 10,0 | 1,2 | 12,0 | 3650,0 |
| 2 | Дошкольное учреждение на 50 мест | 50 | 75 | 3,75 | 1,2 | 4,50 | 1368,7 |
| 3 | Клуб на 200 мест | 200 | 8,6 | 1,72 | 1,2 | 2,06 | 627,7 |
| 4 | Итого |  |  | 15,47 | 1,2 | 18,56 | 5646,5 |
| 5 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 1,55 |  | 1,86 | 565,7 |
| 6 | Полив зеленых насаждений |  | 50 | 3,35 | 1 | 3,35 | 1222,7 |
| 7 | Всего: |  |  | 20,37 |  | 23,77 | 7435,0 |

# 3.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система централизованного горячего водоснабжения в населенных пунктах Троицкого сельского поселения не планируется. Потребители используют индивидуальные электрические (газовые) водонагреватели для обеспечения потребности в горячем водоснабжении.

# 3.7 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Увеличение водопотребления в Троицком сельском поселении будет происходить благодаря подключению новых абонентов к централизованной системе водоснабжения, строительству новых объектов общественно-деловой застройки.

Водопотребление, в Троицком сельском поселении в 2013 году составило 462,8 тыс.куб.м. В с. Троицкое объем водопотребления составил 421,2 тыс.куб.м за год, в средние сутки 1154 м.куб. В д. Верхний Карбуш объем водопотребления составил 41,61 тыс.м.куб, в средние сутки 114 куб.м. Ожидаемое водопотребление определено с учетом строительства новых объектов общественно деловой застройки и с учетом увеличения численности населения. Ожидаемое водопотребление к 2024   в поселении составит 532,4 тыс.куб.м в год, в с. Троицкое 483,35 тыс.куб.м. в год, в средние сутки 1324,2 куб.м, в максимальные сутки расход составит 1589,1 куб.м, в сутки минимального водопотребления 1059,4 куб.м. В д. Верхний Карбуш ожидаемое водопотребление составит 49,04 тыс.куб.м. в год, в средние сутки 134,4 куб.м, в максимальные сутки расход составит 161,3 куб.м, в сутки минимального водопотребления 107,5 куб.м

# 3.8 Описание территориальной структуры потребления воды

Территориально Троицкое сельское поселение поделено на два населенных пункта. Водный баланс потребления воды на перспективный период по населенным пунктам представлен ниже в таблице 7.

Таблица – 7 Объем водопотребления в Троицком сельском поселении.

| № п/п | Наименования потребителя | Объем водопотребления, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Троицкое | 483,35 |
| 2 | д. Верхний Карбуш | 49,04 |

В Троицком сельском поселении сохранится тенденция основной доли водопотребления в с. Троицкое.

# 3.9 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

Потери воды при ее транспортировке составляет 5% от общего количества подаваемой воды в поселении. Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению, а также своевременной замене запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, ликвидировать в поселении дефицит воды питьевого качества, снизить нагрузку на водопроводные сети, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Также использование современного оборудования по обнаружению утечек позволит своевременно устранить неполадки на сети. Локализация мест этих утечек трудоемка и требует применения специальных акустических течеискателей (таких как синхронный регистратор акустических сигналов «Акустический томограф «Каскад-2» (Россия), корреляционный течеискатель Enigma (Primayer, Англия), цифровой полевой коррелятор Correlux P-2 (Seba KMT, Германия), улавливающих звуковые колебания струй в местах повреждения системы.

# 3.10 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Статусом гарантирующей организации на оказание услуг водоснабжения населению наделено открытое акционерное общество    «Омскоблводоканал».

# Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

# 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На период реализации схемы водоснабжения населенных пунктов Троицкого сельского поселения (до 2024 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

- установка приборов учета и контроля воды;

- строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция старых участков;

- модернизация насосной станции в д. Верхний Карбуш.

Реализация мероприятий с разбивкой по годам показаны в таблице №8.

4.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Водоснабжение населённых пунктов Троицкого сельского поселения предлагается продолжать на базе подключения к сетям Любино-Исилькульского группового водопровода.

Покрытие дефицита водопотребления населенных пунктов района возможно за счет строительства водопроводных новых сетей, реконструкции существующих сетей с высокой степенью износа с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды.

Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

В д. Верхний Карбуш предлагается модернизировать водонасосную станцию повышения давления. Схемой предлагается установка повышения давления с каскадным регулированием Иртыш-Комфорт 2 производства Омского насосного завода «ВЗЛЕТ». Характеристики насосной установки уточнить при рабочем проектировании.

Установка повышения давления комплектуется моноблочными центробежными насосами. Насосы подбираются исходя из заданных параметров (расхода и напора) системы водоснабжения. Комплектное устройство собранное и испытанное, готовое к подключению. Вся сборка на общей фундаментной раме, с общей трубной обвязкой, со всеми необходимыми составляющими, центральной станцией управления, датчиками и реле управления, общей кабельной разводкой.

Рисунок 1 – Установка повышения давления Иртыш-Комфорт 2.

Важные преимущества установки:

- экономичная эксплуатация благодаря работе насосов в области наиболее оптимального КПД;

- надежная эксплуатация благодаря периодическим отлаженным циклам смене насосов, отключению неисправного и включению вместо него резервного насоса;

- безаварийная эксплуатация оборудования обеспечивается применением высококачественных материалов и комплектующих;

- минимальные затраты на техническое обслуживание.

Установка повышения давления должна быть смонтирована в отапливаемом контейнерном боксе (модульного типа), с подведением всех необходимых коммуникаций. Насосную станцию необходимо будет разместить после резервуаров чистой воды. Предполагаемое расположение сооружений показано на схеме водоснабжения.

Целью мероприятия является улучшение надежности подачи воды и качества работы системы водоснабжения в целом.

Предложения по строительству и реконструкции водопроводных сетей.

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса выполнить реконструкцию в части замены изношенного трубопровода в с. Троицкое и д. Верхний Карбуш общей протяженностью 6,74 км.

Предлагается выполнить реконструкцию распределительных сетей в с. Троицкое на следующих улицах: ул. Шоссейная, ул. 60 лет                                                                 СССР, ул. Средняя, ул. Дружбы, ул. Октябрьская, ул. Кленовая, ул. Олега Кошевого, ул. Ленина, ул. Тюменская, ул. Комарова, ул. Омская, ул. Жукова. Общая протяженность водопровода составляет: L=265 м, d=80 мм, L=4675 м, d=110 мм, L=930 м, d=159 мм. В д. Верхний Карбуш предлагается выполнить реконструкцию стального водопровода общей протяженностью: L=160 м, d=80 мм, L=710 м, d=110 мм. Целью мероприятия является улучшение качества и надежности водоснабжения. Срок реализации проекта – 2014-2018 гг.

Для обеспечения нормативной надежности водоснабжения необходимо выполнить  закольцовку  существующих тупиков сети на территории сложившейся застройки в с. Троицкое, а также для охвата сетями водоснабжения большей территории, необходимо проложить водопровод общей протяженностью 3,28 км. Протяженность водопровода   составляет: L=140 м, d=80 мм, L=1750 м, d=110 мм. Целью мероприятия является повышение надежности водоснабжения. Срок реализации проекта – 2019-2024 гг.

В д. Верхний Карбуш предлагается проложить трубопровод    общей протяженностью: L=250 м, d=110 мм, L=1550 м, d=225 мм. Целью мероприятия является улучшение качества водоснабжения в д. Верхний Карбуш. Срок реализации проекта – 2020-2024 гг.

Участки трубопроводов показаны в графической части на схеме водоснабжения. Трубопровод заменить на полиэтиленовый ПЭ 100 SDR13 (питьевой). При рабочем проектировании необходимо выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Прокладка сетей водопровода осуществляется ниже глубины промерзания почвы 2,7 - 3,0 метра. Маршруты прохождения новых и реконструируемых линейных объектов централизованной системы водоснабжения по территории поселения необходимо выполнять в зеленой зоне (газон) и в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

На реконструируемых участках потребуется выполнить установку запорно-регулирующей арматуры (в связи с износом, коррозией существующей). Также требуется выполнить замену и установку водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания.

Рисунок 2 – Схема установки пожарного гидранта на водопроводной сети

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов, а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Объекты системы водоснабжения, предлагаемые к выводу из эксплуатации

В Троицком сельском поселении не планируется выводить из эксплуатации  объекты системы водоснабжения.

# 4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

На данный момент система диспетчеризации и телемеханизации в Троицком сельском поселении не развита. В Троицком сельском поселении на водоводах  установлены устройства, следящие за параметрами в сети водоснабжения. На линиях водопроводных сетей в контролируемых точках установлены приборы (манометры) для измерения давления. На сети установлены поворотные затворы с ручным управлением. На перспективу запланирована диспетчеризация коммерческого учета водопотребления на реконструируемых и новых участках сетей водопровода для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

# 4.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На данный момент по Троицкому сельскому поселению у физических лиц установлено 789 приборов учета воды, у юридических лиц -  20.  ОАО «Омскоблводоканал» планирует выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Также ОАО «Омскоблводоканал» совместно с администрацией Троицкого сельского поселения проводит разъяснительные беседы с населением о необходимости установки приборов учета воды в домах, подключенных к централизованному водоснабжению.

# Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В процессе производственно-хозяйственной деятельности человек оказывает все более возрастающее и многообразное воздействие на природную среду, изменяя ее состав. Природоохранные мероприятия, осуществляемые предприятием, должны полностью компенсировать отрицательное воздействие производства на природную среду.

При проектировании объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. При осуществлении строительства и реконструкции объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ввод в эксплуатацию сооружений и сетей водоснабжения осуществляется при условии выполнения в полном объеме требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных проектами, и в соответствии с актами комиссий по приемке в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, в состав которых включаются представители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей среды.

В соответствии со статьями 75-80 Закона «Об охране окружающей среды» за нарушение природоохранного законодательства, за причинение вреда окружающей среде и здоровью человека, должностные лица и предприятия несут дисциплинарную, административную либо уголовную, гражданско-правовую ответственность. При проведении строительных работ нарушением природоохранного законодательства следует считать:

- нарушение экологических требование  при проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатацию комплекса сооружений;

- порча, повреждение, уничтожении природных объектов и естественных экологических систем;

- невыполнение обязательных мер по восстановлению нарушенной окружающей среды;

- неподчинение подписаниям органов, осуществляющих государственный экологический контроль;

- нарушение экологических требований по утилизации, складированию или захоронению производственных и бытовых отходов;

- превышение установленных нормативов предельно-допустимых уровней биологического воздействия на окружающею среду;

- несвоевременная или искаженная информация, отказ от предоставления своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды;

- персональная ответственность за выполнение мероприятий связанных с загрязнением окружающей природной среды в период выполнения строительных работ, возлагается на руководителя строительства. До начала производства работ рабочие и инженерно-технические работники должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении строительных работ.

Санитарно-защитная полоса водоводов, прокладываемых по незастроенной территории, составляет 50 м, по застроенной территории 20 метров.

Строительство насосной станции и сооружений окажет благоприятное воздействие на прилегающую территорию – снизит нагрузку на существующие водоводы (что в свою очередь снизит аварийность участков) и обеспечит бесперебойное снабжение Троицкого сельского поселения питьевой водой. Отходов, которые могли бы оказать негативное влияние на окружающую территорию, при эксплуатации не будет, а при проведении строительных работ будут представлены строительными отходами, обрезками полиэтилена и металла, обтирочным материалом, мусором от бытового помещения строительной организации.

Для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами в период строительства следует проводить их ежедневный сбор и вывоз на площадку для временного хранения и дальнейшей утилизации. Для сбора строительных и бытовых отходов строительная компания должна быть оснащена передвижным оборудованием и мусоросборниками. После окончания строительства подрядчик стройки должен очистить территорию от строительных и бытовых отходов.

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства является временным. Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него выхлопных газов от автотранспорта при перевозке строительных материалов и рабочих, выбросы от сварочных работ. К загрязняющим веществам относятся: продукты неполного сгорания в двигателях автомашин, строительных машин и механизмов; аэрозоль при сварочных работах.

# 5.1 Сведения о  мерах  по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов  централизованной   системы   водоснабжения  при  сбросе промывных вод

В настоящее время на территории Троицкого сельского поселения расположены областные водозаборные сооружения со станциями водоочистки и водоподготовки, которые обслуживают семь районов омской области.

Проблемы рационального использования природных ресурсов, поиска и разработки эффективных методов защиты окружающей среды и, в частности, очистка промывных сточных вод станции водоподготовки приобретают на современном этапе особую актуальность.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

В последние годы был принят ряд законодательных документов по охране окружающей среды, которые регламентируют сброс загрязненных промывных вод в водоёмы. Следует отметить, что сброс загрязненных вод в водоотводящие сети, содержащих только минеральные тонкодисперсные загрязнения, не рекомендуется по причине усложнения их эксплуатации, а также усложнения работы канализационных очистных сооружений.

С целью исключения негативного влияния на окружающую среду промывных сточных вод станции водоподготовки необходимо использовать высокоэффективные технологии соответствующие современным природоохранным нормам.

# 5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Во избежание негативного воздействия химических реагентов на окружающую природную среду, при их транспортировке, хранении и применении необходимо придерживаться следующих правил:

- для хранения и транспортирования раствора коагулянта следует применять кислотостойкие материалы и оборудование;

- условия хранения реагентов должны обеспечивать сохранность их свойств;

- помещение для хранения химических реагентов должно быть оборудовано дверными запорами, приточно-вытяжной вентиляцией, а также достаточным освещением.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Схемой водоснабжения Троицкого сельского поселения предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, повышения качества воды на территории Троицкого сельского поселения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов водоснабжения и с учетом прогноза изменения численности населения, установленного схемой территориального планирования.

Перечень предложений по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоснабжения определяет последовательность действий органов местного самоуправления Троицкого сельского поселения в части принятия решений по развитию системы водоснабжения.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию линейных объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, оценка необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов выполнена на основе объектов-аналогов.

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения в Троицком сельском поселении представлен в таблице 8.

Таблица 8 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № пп | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Реконструкция и техническое перевооружение насосной станции в д. Верхний Карбуш |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 1,200 | 2020-2022 года |
| 9 | Реконструкция в части замены трубопровода в с. Троицкое | ПЭ d=80 мм, L=265 м, ПЭ d=110 мм, L=4675 м, ПЭ d=159 мм, L=930 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 9,168 | 2014-2018 года |
| 10 | Прокладка трубопровода в с. Троицкое | ПЭ d=80 мм, L=140 м, ПЭ d=110 мм, L=1390 м, | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 2,295 | 2019-2024 года |
| 11 | Прокладка трубопровода в д. Верхний Карбуш | ПЭ d=110 мм, L=230 м ПЭ d=225 мм, L=1550 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 4,683 | 2022-2024 года |
| 12 | Реконструкция в части замены трубопровода в д. Верхний Карбуш | ПЭ d=80 мм, L=160 м, ПЭ d=110 мм, L=710 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 1,305 | 2018-2020 года |
| 14 | Реконструкция смотровых колодцев в поселении |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 0,800 | 2014-2024 года |
| 14 | Установка и замена запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода |  | Стоимость определена по прайсу на продукцию Jafar | 0,430 | 2014-2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Установка и замена водоразборных колонок |  | Стоимость определена по прайсу на продукцию Jafar | 0,775 | 2014-2024 года |
| 16 | Замена и установка пожарных гидрантов |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 0,595 | 2014-2024 года |
| 17 | Установка приборов учета воды |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 0,200 | 2014-2024 года |
| Итого | 10,008 | 2014-2018 года |
| Итого | 11,443 | 2019-2024 года |
| Итого по поселению | 21,451 |  |

# Раздел 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

– показатели качества воды;

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

Целевые показатели деятельности ОАО «Омскоблводоканал» представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Целевые показатели деятельности ОАО «Омскоблводоканал»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2024 |
| Общие показатели |
| 1 | Численность населения муниципального образования* | чел. | 6210 | 6210 | 6210 | 6210 | 6210 | ≈6508 | ≈6955 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 27,63 |
| Показатели качества питьевой воды |
| 3 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 10 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | ед. | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 11 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,21 | 0,16 | 0,21 | 0,16 | 0,25 | 0,08 | 0,04 |
| 12 | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) | час./год | 60 | 48 | 60 | 48 | 72 | 24 | 12 |
| 13 | Перебои в снабжении потребителей | час./год | 60 | 48 | 60 | 48 | 72 | 24 | 12 |
| 14 | Количество потребителей, страдающих от отключений | чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 0 |
| 20 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 0 |
| 21 | Количество замененного оборудования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 22 | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 23 | Общее количество установленного оборудования | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Протяженность построенных сетей | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,74 | 3,83 |
| 25 | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 26 | Количество дней предоставления услуг за отчетный период | дн. | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 27 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов/год | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 28 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

# Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

На территории населенных пунктов Троицкого сельского поселения бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения не выявлено.

# Глава 2 Схема водоотведения Троицкого сельского поселения

# Раздел 8 Существующее положение в сфере водоотведения поселения

# 8.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Структура системы сбора и отведения сточных вод в Троицком сельском поселении включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями, а также с локально расположенными выгребными ямами.

На   территории с. Троицкое система водоотведения централизованная и частично децентрализованная. Сточные воды по сетям напорной канализации отводятся за территорию населенного пункта в канализационный коллектор на городские очистные. На территории д. Верхний  Карбуш   система водоотведения децентрализованная. Учет сточных вод в поселении не ведется. Ливневые стоки отводятся по вертикальной планировке.

ООО «Лидер», организация осуществляющая водоотведение жителям Троицкого сельского поселения, а также в полном объеме объектам социального назначения и предприятиям.

В поселении имеются выгребные ямы (350 выгребных ямы в использовании у населения, 3 выгребные ямы у  объектов социального значения).   При наполнении выгребной ямы вывоз стоков осуществляется ассенизирующей машиной. Население частично проживает в домах с уличными туалетами (надворные постройки).

# 8.2 Анализ состояния очистных сооружений и их влияния на состояние приемников очищенного стока

На территории Троицкого сельского поселения очистные сооружения отсутствуют. Сточные воды централизованной системы водоотведения направляются на городские очистные сооружения.

8.3 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории Троицкого сельского поселения  централизованным водоотведением обеспечена малоэтажная жилая застройка,  социально-значимые объекты и частично индивидуальная жилая застройка. В основном водоотведение в Троицком сельском поселении осуществляется в выгреба от индивидуальной жилой застройки.

Общая протяженность напорных и безнапорных сетей водоотведения в с. Троицкое составляет 4,891 км.  Канализационные сети выполнены из чугунных и полиэтиленовых Ду 100-200 мм, на сетях расположено 47 колодцев. Характеристики сетей представлены в таблице 10.

Перечень технических паспортов сетей водоотведения в с. Троицкое:

- канализационные самотечные сети по ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Жукова, ул. 60 лет СССР, ул. Горная, инвентарный номер по техническому паспорту №60000073;

- канализационные сети от КНС-1 до КНС-2, инвентарный номер по техническому паспорту №60000313;

- канализационные сети от КНС-2 до КНС-5, инвентарный номер по техническому паспорту №60000312;

Таблица 10 – Характеристики сетей водоотведения в Троицком сельском   поселении.

| № п/п | Инвентарный номер технического паспорта | Год постройки | Диаметр труб, мм | Материал труб | Протяженность, м | Период эксплуатации, в годах | Износ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Троицкое |
| 1 | 60000073 | 1977 | 100 | чугун | 2355 | 36 | 60 |
| 2 | 60000313 | 1988 | 100 | чугун | 416 | 25 | 42 |
| 3 | 60000312 | 1988 | 150 | чугун | 820 | 25 | 42 |
|  |  | 1988 | 200 | п/э | 1300 | 25 | 42 |
|  |  |  |  |  | 4891 |  |  |

Сети водоотведения находятся в удовлетворительном состоянии, аварийных участков нет.

Отвод поверхностного стока осуществляется вертикальной планировкой. Ливневой канализации нет.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

В Троицком сельском поселении функционируют пять канализационных насосных станций (КНС) в с. Троицкое. КНС расположены по следующим улицам: ул. 60 лет СССР, ул. Горная, ул. Ленина. Все КНС находятся в хорошем физическом состоянии. Сооружения были введены в эксплуатацию в следующих годах: КНС-1 и КНС-2 в 2005 г., КНС-3 в 2011 году, КНС-4 в 2013 году, КНС-5 в 2004 году. КНС-5 перекачивает канализационные стоки в городскую сеть водоотведения (колодец ОАО «ОмскВодоканал»).

# 8.4 Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью 4,89 км и пяти КНС, канализационные стоки отводятся на городские очистные сооружения.

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения является обеспечение надежной работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения поселения являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы пять насосных станций.

# 8.5 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека являются одними из основных принципов охраны окружающей среды при осуществлении органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами хозяйственной и иной деятельности, оказывающими воздействие на окружающую среду.

Согласно статье 22 этого Федерального закона в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для природопользователей устанавливаются, в том числе нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, за превышение которых они несут ответственность в соответствии с законодательством.

Проникновение в подземные воды, загрязняющих веществ, происходит при многочисленных авариях и утечках в канализационных сетях. Данные утечки обусловлены износом канализационных сетей и выгребных ям. Все это  влияет на качество жизни и здоровье населения в Троицком сельском поселении, а также на общее состояние  окружающей среды.

# 8.6 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории Троицкого сельского поселения в большей части индивидуальной жилой застройки остается система водоотведения децентрализованная. На всей территории д. Верхний Карбуш отсутствуют сети водоотведения. В с. Троицкое сети водоотведения проложены частично по ул. Ленина, ул. 60 лет СССР, ул. Горная, ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Жукова. Сточные воды собираются в выгребы и с помощью ассенизирующих машин откачиваются в сеть водоотведения. Ливневой канализации нет.

# 8.7 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является изношенность трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры. В части насосного хозяйства наблюдается также износ оборудования

# Раздел 9 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Суточный объем   сточных вод в  с. Троицкое составляет 90 м3.           Схемой  водоотведения запланировано обеспечение части с. Троицкое  сетями  канализации. С улучшением благоустройства поселения объем сточных вод будет расти.

Таблица – 11  Прогноз водоотведения Троицкого сельского поселения

| № | Наименование потребителя | Численность населения, чел | Норма водопотребление л/сут | Объем воды, куб.м./сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2028 |  | 2019 | 2028 |
| 1 | Троицкое сельское поселение | 8683 | 12500 | 150 | 1302,45 | 1875,0 |
| 2 | с. Троицкое | 8083 | 11500 | 150 | 1212,45 | 1725,0 |
| 3 | д. Верхний Карбуш | 600 | 1000 | 150 | 90,0 | 150,0 |

В соответствии с разработанной схемой водоотведения переключение объемов ливневых стоков на очистные сооружения, а также строительство отдельных очистных сооружений для ливневых стоков до 2024 года не планируется. Водоотведение ливневых стоков будет также осуществляться с помощью вертикальной планировки местности.

Раздел 10 Предложения по реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

10.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

На период реализации схемы водоотведения населенных пунктов Троицкого сельского поселения (до 2024 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

- обновление насосного оборудования. Замена  существующего насоса на насос большей производительности (с 160 на 200 Q м3/ч). Данный комплекс мероприятий позволит увеличить КПД до проектного значения, а так же снизить удельную  стоимость транспортировки сточных вод, за счет увеличения энергоэффективности насосных агрегатов;

- реконструкция изношенных сетей (с чугунных на полиэтиленовые)  водоотведения. Данное мероприятие позволить повысить пропускную способность канализационных сетей;

Все вышеперечисленные мероприятия представлены в таблице ниже.

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходи- мости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр,и т.п.), м. | Ед. изм. | Значение показателя |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия, диаметр | после реализации мероприятия, диаметр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Замена насоса с | В связи с истечением срока эксплуатации | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 1 | шт | насосов центробежных с электродвигателем СД 160 – 45 | насосов центробежных с электродвигателем СМ 150-125-315-4 |
| 2 | Замена насоса с | В связи с истечением срока эксплуатации | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 2 | шт | насосов центробежных с электродвигателем СД 160 – 45 | насосов центробежных с электродвигателем СМ 150-125-315-4 |
| 3 | Замена насоса с | В связи с истечением срока эксплуатации | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 1 | шт | насосов центробежных с электродвигателем СД 160 – 45 | насосов центробежных с электродвигателем СМ 150-125-315-4 |
| 4 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 350 | диаметр | 100 | 110 |
| 5 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 400 | диаметр | 100 | 110 |
| 6 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 416 | диаметр | 100 | 110 |
| 7 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 400 | диаметр | 100 | 110 |
| 8 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 380 | диаметр | 100 | 110 |
| 9 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 400 | диаметр | 100 | 110 |
| 10 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 400 | диаметр | 100 | 110 |
| 11 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 420 | диаметр | 100 | 110 |
| 12 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 330 | диаметр | 100 | 110 |

Осуществление мероприятий схемы водоотведения в Троицком сельском поселении позволит:

- улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования коммунального сектора в поселении;

- обеспечить граждан системой централизованного водоотведения, по доступным ценам в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;

- улучшить экологическое  состояние водных объектов и окружающей среды;

- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения;

Достижение результатов, определенных схемой, повлияет на эффективность социально-экономического развития Троицкого сельского поселения и проведения единой государственной политики в части:

- повышения уровня жизни населения посредством повышения качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг;

- увеличения инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- повышения экологической безопасности окружающей среды с помощью введения в эксплуатацию канализационных сетей и строительства объектов водоотведения.

# Раздел 11 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории населенных пунктов Троицкого сельского поселения бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения выявлено.

| № п/п | Наименование имущества | Место нахождения имущества | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое здание (КНС-3) | Омская область, Омский район, с.Троицкое по улице 60 лет СССР |  |
| 2 | Нежилое здание (КНС-4) | Омская область, Омский район, с.Троицкое по улице Тюменская |  |
| 3 | Нежилое здание (КНС-6) | Омская область, Омский район, с.Троицкое по улице Жукова |  |
| 4 | Нежилое здание (КНС-7) | Омская область, Омский район, с.Троицкое по улице Октябрьская |  |
| 5 | Система хозфекальной канализации | Омская область, Омский район, с.Троицкое, на участке от КНС-5, расположенной в с. Троицкое Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области, до дома № 91 по улице Мельничная г. Омска, в части находящейся в рамках административных границ Троицкого сельского поселения | 1011.0000 м |
| 6 | хозфекальные сети (канализационные) | Омская область, Омский район, с.Троицкое, от ул. Октябрьская до ул. Ленина | 210 м |
| 7 | хозфекальные сети (канализационные) | Омская область, Омский район, с.Троицкое, от ул. Пушкина до ул. Тюменская | 210 м |
| 8 | хозфекальные сети (канализационные) | Омская область, Омский район, с.Троицкое, ул. Жукова | 360 м |
| 9 | хозфекальные сети (канализационные) | Омская область, Омский район, с.Троицкое, ул. 60 лет СССР | 210 м |

Раздел 12 Оценка потребности во вложениях в  реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 12 – Оценка вложений в реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходи- мости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (НДС не предусмотрен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр,и т.п.), м. | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия, диаметр | после реализации мероприятия, диаметр |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Замена насоса | В связи с истечением срока эксплуатации | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 1 | шт | насосов центробежных с электродвигателем | насосов центробежных с электродвигателем | 2019 | 2019 | 34,17 |
| 2 | Замена насоса | В связи с истечением срока эксплуатации | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 2 | шт | насосов центробежных с электродвигателем | насосов центробежных с электродвигателем | 2019 | 2019 | 101,70 |
| 3 | Замена насоса | В связи с истечением срока эксплуатации | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 1 | шт | насосов центробежных с электродвигателем | насосов центробежных с электродвигателем | 2019 | 2019 | 29,17 |
| 4 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 350 | диаметр | 100 | 110 | 2019 | 2020 | 394,96 |
| 5 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 400 | диаметр | 100 | 110 | 2020 | 2021 | 595,00 |
| 6 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 416 | диаметр | 100 | 110 | 2022 | 2022 | 415,00 |
| 7 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 400 | диаметр | 100 | 110 | 2023 | 2023 | 435,00 |
| 8 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 380 | диаметр | 100 | 110 | 2024 | 2024 | 449,00 |
| 9 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 400 | диаметр | 100 | 110 | 2025 | 2025 | 470,00 |
| 10 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 400 | диаметр | 100 | 110 | 2026 | 2026 | 475,00 |
| 11 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 420 | диаметр | 100 | 110 | 2027 | 2027 | 495,00 |
| 12 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 330 | диаметр | 100 | 110 | 2028 | 2028 | 389,55 |
| ИТОГО | 4 283,55 |
| ВСЕГО, в том числе | 4 283,55 |