Администрация Троицкого сельского поселения

ОМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.07.2021г. № 96

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «УК «АСО-СЕРВИС» в сфере водоотведения на 2022-2028 год

В   соответствии   с   Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом  "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ, Уставом Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «УК «АСО-СЕРВИС»  в сфере водоотведения на 2022-2028 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский муниципальный вестник» и  разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области (троицкоепоселение.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                 С.В. Сердюк

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации

Троицкого сельского поселения

Омского муниципального района

от 15.07.2021г. №96

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

ООО «УК «АСО-СЕРВИС» в сфере водоотведения на 2022-2028 годы

1. Основание для разработки инвестиционной программы по водоотведению:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах в организации существующей деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Цели разработки инвестиционной программы по водоотведению:

- повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоотведения.

3. Задачи инвестиционной программы:

- Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) длинной 416 метров – 100мм (чугун) на диаметр 110мм (полиэтилен);

- Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) длинной 400 метров – 100мм (чугун) на диаметр 110мм (полиэтилен);

- Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) длинной 380 метров – 100мм (чугун) на диаметр 110мм (полиэтилен);

- Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) длинной 400 метров – 100мм (чугун) на диаметр 110мм (полиэтилен);

- Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) длинной 400 метров – 100мм (чугун) на диаметр 110мм (полиэтилен);

- Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) длинной 420 метров – 100мм (чугун) на диаметр 110мм (полиэтилен);

- Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) длинной 330 метров – 100мм (чугун) на диаметр 110мм (полиэтилен).

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | Плановые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 6,82 | 6,25 | 5,69 | 5,12 | 4,55 | 3,98 | 3,41 | 2,84 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |

5. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятий | Год окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | Снижение аварийности | Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое | 416 | диаметр | 100 | 110 | 2022 | 2022 |
| 2 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | Снижение аварийности | Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое | 400 | диаметр | 100 | 110 | 2023 | 2023 |
| 3 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | Снижение аварийности | Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое | 380 | диаметр | 100 | 110 | 2024 | 2024 |
| 4 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | Снижение аварийности | Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое | 400 | диаметр | 100 | 110 | 2025 | 2025 |
| 5 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | Снижение аварийности | Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое | 400 | диаметр | 100 | 110 | 2026 | 2026 |
| 6 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | Снижение аварийности | Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое | 420 | диаметр | 100 | 110 | 2027 | 2027 |
| 7 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | Снижение аварийности | Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое | 330 | диаметр | 100 | 110 | 2028 | 2028 |

6. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций:

- замена аварийных участков сетей.

7. Рассчитать объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

8. Предоставить информацию о возможных источниках финансирования инвестиционной программы