Администрация Троицкого сельского поселения

ОМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2019  № 80-1

О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденную постановлением Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области № 69 от 25.02.2014

В целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения  Троицкого сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести следующие изменения в схему водоснабжения и водоотведения Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденную постановлением Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области № 69 от 25.02.2014 (Далее – Схема в соответствующем падеже)

1.1. В абзаце 3 пункта 8.1 раздела 8 Схемы слова «ООО Лидер» заменить словами ООО УК «Гарант – сервис».

1.2. Таблицу № 11 Прогноз водоотведения Троицкого сельского поселения,   раздела 9 Схемы, изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению

1.3. Раздел 10 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения изложить в новой редакции согласно приложению     № 3 к настоящему приложению.

1.4.Раздел 12 Схемы изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к  настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский муниципальный вестник» и на официальном сайте в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава  сельского поселения			                                         С.В. Сердюк

Приложение  № 1

к постановлению Администрации

Троицкое сельское поселение

Омского муниципального района

Омской области

№ 80-1 от  21.06.20119

Таблица – 11  Прогноз водоотведения Троицкого сельского поселения

| № | Наименование потребителя | Численность населения, чел | Норма водопотребление л/сут | Объем воды, куб.м./сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2028 |  | 2019 | 2028 |
| 1 | Троицкое сельское поселение | 8683 | 12500 | 150 | 1302,45 | 1875,0 |
| 2 | с. Троицкое | 8083 | 11500 | 150 | 1212,45 | 1725,0 |
| 3 | д. Верхний Карбуш | 600 | 1000 | 150 | 90,0 | 150,0 |

Приложение  № 2

к постановлению Администрации

Троицкое сельское поселение

Омского муниципального района

Омской области

№ 80-1 от  21.06.2019

Раздел 10 Предложения по реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

10.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

На период реализации схемы водоотведения населенных пунктов Троицкого сельского поселения (до 2024 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

- обновление насосного оборудования. Замена  существующего насоса на насос большей производительности (с 160 на 200 Q м3/ч). Данный комплекс мероприятий позволит увеличить КПД до проектного значения, а так же снизить удельную  стоимость транспортировки сточных вод, за счет увеличения энергоэффективности насосных агрегатов;

- реконструкция изношенных сетей (с чугунных на полиэтиленовые)  водоотведения. Данное мероприятие позволить повысить пропускную способность канализационных сетей;

Все вышеперечисленные мероприятия представлены в таблице ниже.

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходи- мости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр,и т.п.), м. | Ед. изм. | Значение показателя |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия, диаметр | после реализации мероприятия, диаметр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Замена насоса с | В связи с истечением срока эксплуатации | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 1 | шт | насосов центробежных с электродвигателем СД 160 – 45 | насосов центробежных с электродвигателем СМ 150-125-315-4 |
| 2 | Замена насоса с | В связи с истечением срока эксплуатации | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 2 | шт | насосов центробежных с электродвигателем СД 160 – 45 | насосов центробежных с электродвигателем СМ 150-125-315-4 |
| 3 | Замена насоса с | В связи с истечением срока эксплуатации | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 1 | шт | насосов центробежных с электродвигателем СД 160 – 45 | насосов центробежных с электродвигателем СМ 150-125-315-4 |
| 4 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 350 | диаметр | 100 | 110 |
| 5 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 400 | диаметр | 100 | 110 |
| 6 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 416 | диаметр | 100 | 110 |
| 7 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 400 | диаметр | 100 | 110 |
| 8 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 380 | диаметр | 100 | 110 |
| 9 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 400 | диаметр | 100 | 110 |
| 10 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 400 | диаметр | 100 | 110 |
| 11 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 420 | диаметр | 100 | 110 |
| 12 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 330 | диаметр | 100 | 110 |

Осуществление мероприятий схемы водоотведения в Троицком сельском поселении позволит:

- улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования коммунального сектора в поселении;

- обеспечить граждан системой централизованного водоотведения, по доступным ценам в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;

- улучшить экологическое  состояние водных объектов и окружающей среды;

- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения;

Достижение результатов, определенных схемой, повлияет на эффективность социально-экономического развития Троицкого сельского поселения и проведения единой государственной политики в части:

- повышения уровня жизни населения посредством повышения качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг;

- увеличения инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- повышения экологической безопасности окружающей среды с помощью введения в эксплуатацию канализационных сетей и строительства объектов водоотведения.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Троицкое сельское поселение

Омского муниципального района

Омской области

№ 80-1 от 21.06.2019

Раздел 12 Оценка потребности во вложениях в  реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 12 – Оценка вложений в реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходи- мости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (НДС не предусмотрен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр,и т.п.), м. | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия, диаметр | после реализации мероприятия, диаметр |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Замена насоса | В связи с истечением срока эксплуатации | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 1 | шт | насосов центробежных с электродвигателем | насосов центробежных с электродвигателем | 2019 | 2019 | 34,17 |
| 2 | Замена насоса | В связи с истечением срока эксплуатации | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 2 | шт | насосов центробежных с электродвигателем | насосов центробежных с электродвигателем | 2019 | 2019 | 101,70 |
| 3 | Замена насоса | В связи с истечением срока эксплуатации | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 1 | шт | насосов центробежных с электродвигателем | насосов центробежных с электродвигателем | 2019 | 2019 | 29,17 |
| 4 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 350 | диаметр | 100 | 110 | 2019 | 2020 | 394,96 |
| 5 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 400 | диаметр | 100 | 110 | 2020 | 2021 | 595,00 |
| 6 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 416 | диаметр | 100 | 110 | 2022 | 2022 | 415,00 |
| 7 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 400 | диаметр | 100 | 110 | 2023 | 2023 | 435,00 |
| 8 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 380 | диаметр | 100 | 110 | 2024 | 2024 | 449,00 |
| 9 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 400 | диаметр | 100 | 110 | 2025 | 2025 | 470,00 |
| 10 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 400 | диаметр | 100 | 110 | 2026 | 2026 | 475,00 |
| 11 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 420 | диаметр | 100 | 110 | 2027 | 2027 | 495,00 |
| 12 | Замена канализационных сетей (чугун на полиэтилен) | снижение: аварийности | Омская область, Омский р-н, с.Троицкое | 330 | диаметр | 100 | 110 | 2028 | 2028 | 389,55 |
| ИТОГО | 4 283,55 |
| ВСЕГО, в том числе | 4 283,55 |